## Slide 1
Console Pinouts
Ludovico Stevens

## Slide 2: PC (DTE) DB9 pinout
to VSP, ERS, XOS, etc..
1 | DCD | data carrier detect
2 | RXD | receive data
3 | TXD | transmit data
4 | DTR | data terminal ready
5 | GND | signal ground
6 | DSR | data set ready
7 | RTS | request to send
8 | CTS | clear to send
1 | RTS | optional
2 | DTR | optional
3 | TXD | mandatory
4 | DCD | optional
5 | GND | mandatory
6 | RXD | mandatory
7 | DSR | optional
8 | CTS | optional
9 | RI | ring indicator
Switch (VSP, ERS, XOS, etc..) pinout
purple
orange
black
red
green
yellow
grey
white

## Slide 3: PC (DTE) DB9 pinout
to ISW (115200 baud only!)
1 | DCD | data carrier detect
2 | RXD | receive data
3 | TXD | transmit data
4 | DTR | data terminal ready
5 | GND | signal ground
6 | DSR | data set ready
7 | RTS | request to send
8 | CTS | clear to send
9 | RI | ring indicator
ISW pinout
purple
orange
black
red
green
yellow
grey
white
1 |  | 
2 |  | 
3 | TXD | mandatory
4 | RXD | mandatory
5 |  | 
6 | GND | mandatory
7 |  | 
8 |  | 

## Slide 4: Annex
to VSP, ERS, XOS, etc..
1 | RTS | white/green
2 | DTR | green
3 | TXD | white/orange
4 | DCD | blue
5 | RXD | white/blue
6 | GND | orange
7 | DSR | white/brown
8 | CTS | brown
1 | RTS | optional
2 | DTR | optional
3 | TXD | mandatory
4 | DCD | optional
5 | GND | mandatory
6 | RXD | mandatory
7 | DSR | optional
8 | CTS | optional
Annex port
Switch (VSP, ERS, XOS, etc..) pinout

## Slide 5: Lantronix SLC8000
to VSP, ERS, XOS, etc..
1 | CTS | white/green
2 | DSR | green
3 | RXD | white/orange
4 | GND | blue
5 | GND | white/blue
6 | TXD | orange
7 | DTR | white/brown
8 | RTS | brown
1 | RTS | optional
2 | DTR | optional
3 | TXD | mandatory
4 | DCD | optional
5 | GND | mandatory
6 | RXD | mandatory
7 | DSR | optional
8 | CTS | optional
Lantronix port
Using default reverse (DCE) pinout
Switch (VSP, ERS, XOS, etc..) pinout

## Slide 6: Avocent ACS5000
to VSP, ERS, XOS, etc..
1 | RTS | white/green
2 | DTR | green
3 | TXD | white/orange
4 | GND | blue
5 | CTS | white/blue
6 | RXD | orange
7 | DCD | white/brown
8 | DSR | brown
1 | RTS | optional
2 | DTR | optional
3 | TXD | mandatory
4 | DCD | optional
5 | GND | mandatory
6 | RXD | mandatory
7 | DSR | optional
8 | CTS | optional
Avocent port
Switch (VSP, ERS, XOS, etc..) pinout

## Slide 7: Lantronix SLC8000
to ISW
1 | CTS | white/green
2 | DSR | green
3 | RXD | white/orange
4 | GND | blue
5 | GND | white/blue
6 | TXD | orange
7 | DTR | white/brown
8 | RTS | brown
Lantronix port
Using default reverse (DCE) pinout
ISW pinout
1 |  | 
2 |  | 
3 | TXD | mandatory
4 | RXD | mandatory
5 |  | 
6 | GND | mandatory
7 |  | 
8 |  | 

## Slide 8
Thank You